## Slide 1
ESP32 board
양뱡향 통신(IOT)
MQ 센서
라즈베리파이
MQTT
WIFI
LoRa
블루투스
RS485/RS232
OTA
노드레드
IoT 보드
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 13
Esp32-Cam
Lecture 14
팀프로젝터 Team1, Team2
Lecture 15 - 16
Lecture 8
Lecture 9
강의 Flow & Plan
2) 모바일 기반
안드로이드, iOS
플랫폼 : Flutter, React-Native, App Inventor, Blynk, Ionic
3) PC 기반
리눅스
플랫폼 : React, Next.js, Flask, Django, HTML/CSS, 노드레드
윈도우
플랫폼 : C#, 닷넷
1) 웹기반
Lecture 10
Lecture 11
4) IOT 클라우드 (AWS)
보안적용
Lecture 12
UI (User Interface)
데이터베이스
mogoDB/MySQL
데이터저장
제어/모니터링
데이터 분석
Python/Jupyter notebook
머신러닝/뉴럴네트워크
패턴인식
노드레드/Grafana
Lecture 5-6
Lecture 7
MQTT

## Slide 2
[Lecture_02] 강의 목표
Raspberry Pi에 라즈비안 설치
  SSH 접속/리눅스제어
2) User Account 생성/제거
3) Docker 설치 후 개정 권한 부여
5) VI editor 사용법 익히기
4) Node-Red, mogoDB, MySQL, MQTT 서버 설치

## Slide 3
1. Raspberry Pi에 Rasbian 설치
https://www.raspberrypi.com/software/

## Slide 5
IOT_01
group01
IOT
hyu_iot1004

## Slide 7
USB SD카드

## Slide 8
네트워크 구조
[ 학교 ]
166.104.81.31
무선공유기
166.104.81.31
Iot1 : 192.168.0.1
Iot2 : 192.168.0.2
Node-Red
1880
MQTT
1883
DB
3306
Web
80
SSH
22
Node-Red
1880
MQTT
1883
DB
3306
Web
80
SSH
22
방화벽
80
443
Localhost
외부 네트워크
(WAN)
내부 네트워크
(LAN, 교내망, 회사망)
포트포워딩
Localhost
1881
1881
1883
1884
방화벽
학교 방화벽
1880

## Slide 9
[1.1] SSH 접속 제어
https://www.putty.org/

## Slide 10
2. 사용자 계정 만들기
계정 생성 : sudo adduser {name}
계정 제거 : sudo deluser –remove-all {name}

## Slide 11
ls: 현재 디렉토리의 파일 및 디렉토리 목록을 표시
    ls: 기본 파일 목록 표시
    ls -l: 자세한 정보와 함께 목록 표시
    ls -a: 숨김 파일 포함 목록 표시
cd: 디렉토리 이동
    cd /path/to/directory: 지정한 디렉토리로 이동
    cd.. : 상위 디렉토리로 이동
    cd ~: 홈 디렉토리로 이동
pwd: 현재 작업 중인 디렉토리 경로 출력
    pwd: 현재 디렉토리의 전체 경로 출력
mkdir: 새 디렉토리 생성
    mkdir directory_name: 디렉토리 생성
rmdir: 빈 디렉토리 삭제
    rmdir directory_name: 디렉토리 삭제
rm: 파일 또는 디렉토리 삭제
    rm filename: 파일 삭제
    rm -r directory_name: 디렉토리 및 그 내부 파일/디렉토리 삭제
cp: 파일 복사
    cp source_file destination_file: 파일 복사
    cp -r source_directory destination_directory: 디렉토리 복사
mv: 파일 또는 디렉토리 이동/이름 변경
    mv source_file destination_file: 파일 이름 변경 또는 이동
cat: 파일 내용 출력
    cat filename: 파일 내용 출력
more / less: 파일 내용 페이지 단위로 보기
    more filename: 파일 내용 표시(스크롤 가능)
    less filename: more보다 많은 기능 제공, 스크롤 가능
head: 파일의 첫 부분만 출력
    head -n 10 filename: 파일의 처음 10줄 출력
tail: 파일의 마지막 부분만 출력
    tail -n 10 filename: 파일의 마지막 10줄 출력
    tail -f filename: 파일의 마지막 부분을 실시간으로 출력 (로그 파일 모니터링에 유용)
1. 파일 및 디렉토리 관련 명령어
2. 파일 내용 관련 명령어
리눅스 기본 명령어

## Slide 12
ping: 네트워크 연결 확인
    ping example.com: 대상 서버로 패킷을 보내 연결 상태 확인
ifconfig: 네트워크 인터페이스 설정 확인 및 변경
    ifconfig: 네트워크 설정 정보 표시
netstat: 네트워크 상태 확인
    netstat -an: 네트워크 연결 및 포트 상태 표시
sudo: 관리자 권한으로 명령 실행
    sudo command: 해당 명령을 관리자 권한으로 실행
chmod: 파일 권한 변경
    chmod 755 filename: 파일 권한 변경 (읽기/쓰기/실행 권한 설정)
chown: 파일 소유자 변경
    chown user:group filename: 파일 소유자 및 그룹 변경
df: 디스크 사용량 확인
    df -h: 디스크 사용량을 사람이 읽기 쉬운 형식으로 표시
du: 디렉토리 크기 확인
    du -h: 디렉토리 크기를 사람이 읽기 쉬운 형식으로 표시
top: 시스템 프로세스 모니터링
    top: 현재 실행 중인 프로세스와 시스템 리소스 사용량 표시
ps: 현재 실행 중인 프로세스 목록 출력
    ps aux: 시스템 전체 프로세스 목록 출력
kill: 프로세스 종료
    kill PID: 지정한 PID의 프로세스 종료
    kill -9 PID: 강제 종료
3. 시스템 관리 관련 명령어
4. 네트워크 관련 명령어
apt-get update: 패키지 목록 업데이트
apt-get upgrade: 설치된 패키지 업그레이드
apt-get install package_name: 새로운 패키지 설치
apt-get remove package_name: 패키지 삭제
5. 패키지 관리 명령어 (Ubuntu)

## Slide 13
Docker 설치
하드웨어
하드웨어
OS (리눅수, 윈도우)
OS (리눅수, 윈도우)
VM
H/W
3
VM
OS
3
VM
APP
3
VM
H/W
2
VM
OS
2
VM
APP
2
VM
H/W
1
VM
OS
1
VM
APP
1
컨테이너
3
컨테이너
2
컨테이너
1
Virtual Machine
Docker
Docker

## Slide 14
격리된 환경: 각 컨테이너는 다른 컨테이너와 독립적인 환경을 제공하므로, 애플리케이션 간 충돌을 방지할 수 있다.
이식성: Docker 이미지를 사용하면 동일한 환경을 어디서나 재현할 수 있어, 개발 환경과 운영 환경 간의 차이로 인한 문제를 줄일 수 있다.
효율성: 컨테이너는 가상 머신보다 가볍고 빠르며, 호스트의 리소스를 더 효율적으로 사용할 수 있다.
빠른 배포: 컨테이너는 빠르게 생성 및 삭제가 가능하므로, 애플리케이션 배포와 스케일링이 매우 용이하다.
Docker의 장점

## Slide 15
# docker 공식 GPG 키 추가
# 리파지토리 추가
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
# 최신버전 설치
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo \ "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \ $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo systemctl enable docker
# 부팅시 docker 자동 실행
Docker 설치

## Slide 16
docker images
# 다운로드된 docker image확인
docker run
--name {container name}
-e {ENVIRONMENT=password}
-p {port:port}
-v {volum:volume}
-i 컨테이너 생성
-t 시작, 접속
-d {background 실행}
{container:tag}
# Container 실행
sudo usermod -aG docker ${USER}
groups ${USER}
# sudo없이 docker사용하기
docker ps -a
# 설치된 Container확인
docker rm –f ${container}
# 설치된 Container삭제
# Dockerhub에서 이미지 가져오기
Dockerhub Site : https://hub.docker.com/
docker image pull {image name:tag}
docker start ${container}
# Container 시작
docker stop ${container}
# Container 멈춤
docker exec -it ${container} /bin/bash
# Container 접속
Docker 실행

## Slide 17
$ docker run -itd -p 1880:1880 -v myNodeREDdata:/data --name mynodered nodered/node-red
$ docker run -itd -p 3306:3306 --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw mysql:tag
Node-Red 서버
Mysql 서버
$ docker run -itd -p 27017:27017 --name mongodb mongodb/mongodb-community-server:latest
monoDB 서버
Container Application in Docker
$ docker run -it -p 1883:1883 -p 9001:9001 -v mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquitto
MQTT 서버
https://dev.mysql.com/downloads/installer/

## Slide 18
3) VI editor 사용법 익히기